## Slide 1
Overdracht
Celine van der Meijs & Stein Fluijt
Hypergarden – Plukzuil

## Slide 2
Huidige en gewenste situatie
Huidige situatie:
Hypergarden gebruikt de Plukzuil in de tuin van de Gray Space Den Haag.
Draadmanden kunnen op en naast elkaar staan.
Meeste onderdelen zijn re-purposed.
Bewatering door kraanwater via poreuze rubberen slangen.
Manden staan 8 hoog gestapeld, in de muur verankerd. Er is bij die hoogte dus een muur nodig.
De verticale groei van de planten wordt beperkt door de positie van de volgende mand.
Mand met substraat weegt plusminus 110 kg.
Verdeelschotten worden als sluiting gebruikt, met zip-ties.
Huidige inlays zijn van karton deze zijn na verloop van tijd verteerd en hierdoor verliest de mand substraat.
Huidige Plukzuil is niet geschikt voor gebruik op daken (wens van het experimentendak)
Gewenste situatie:
Een enthousiaste community gebruikt de Plukzuil op alle plekken in de stad die zich er voor lenen.
Draadmanden kunnen op veel verschillende manieren geplaatst en gecombineerd worden.
Alle delen zijn re-purposed.
Bewatering door natuurlijk regenwater.
Manden kunnen een vrijstaande samenstelling van minimaal 5 manden hoog vormen.
Er is variatie in de verticale groeiruimte van de planten waardoor de plukzuil voor meer verschillende planten geschikt is.
Mand met substraat is lichter dan 110 kg.
Manden kunnen stevig afgesloten worden zonder verlies bij openen.
Manden houden substraat vast in het geval van een inlay is deze van natuurlijk materiaal wat niet vergaat.
Plukzuil is geschikt als Bibar op daken.

## Slide 3
Hoofd- en DEELPROBLEMEN
Hoofdprobleem:
De plukzuil is in zijn huidige vorm nog niet breed toepasbaar.
Deelproblemen:
Weinig configuratie vrijheid.
Kartonnen inlays ogen niet mooi en vergaan na verloop van tijd en verliezen hierdoor substraat.
Jonathan’s alternatief voor karton is een PP inlay maar dit is een nieuw virgin materiaal.
Waterhuishouding niet optimaal (op het moment: irrigatie met niet wenselijk kraanwater).
Plukzuil is niet geschikt voor gebruik op daken
De verticale groei van de planten wordt beperkt door de positie van de volgende mand.
Hoofdoel:
Stadse (thuis)gebruikers moeten het gevoel krijgen dat zij de plukzuil in hun (specifieke) situatie kunnen en willen gebruiken.
Subdoel:
Plukzuil kan worden gebruikt als Bibar op het experimentendak.

## Slide 4
ONDERZOEK Huidige markt analyse
Onderzoeksconclusie Op het internet zijn veel modulaire producten te vinden. Veruit de meeste modulaire producten zijn meubels. Stellingkasten zijn interessant omdat deze kasten een vergelijkbare functie hebben als de manden.
Onderzoeksvraag
Welke producten maken gebruik van modulaire systemen
  Inspiratiebron?
Onderzoeksmethode
Internet marktonderzoek naar modulaire systemen.
Onderzoeksresultaten
Zie volgende pagina

## Slide 7
Bron: TYLKO.com
Het verbindingssysteem: “in elkaar haken” van boven af. Als ingehaakte gedeelte niet opgetild wordt, blijft deze zitten.
Verschillende configuraties mogelijk. Hoogte en breedte ook aanpasbaar.
Onderzoeksconclusie
-Het haaksysteem is interessant. De zwaartekracht gebruiken.
Systeem estaat uit kleinere delen (lossen planken). Dat vergroot de mogelijk tot aanpassen. -Uitstekende delen dmv verspringen ipv recht boven elkaar geven speelse vorm en extra vorm mogelijkheden.
ONDERZOEK modulair systeem
Onderzoeksvraag
Wat kunnen we leren/toepassen van modulaire systemen? - Wat maakt bij bestaande systemen een grote vormvrijheid mogelijk?
Onderzoeksmethode
Internet marktonderzoek naar modulaire systemen.

## Slide 8
Bron: kruizinga.nl
Onderzoeksconclusie
De manden kunnen:
Manden rusten op “poten” die ook fungeren voor als plaats bepaler: grijpopening voor stapelen.
plusminus 140 liter inhoud vast houden, mits niet te klein om tussen draden door te lekken.
Mand is “open”. (licht, water, lucht). Er kunnen voorwerpen tussen de spijlen door.
Spijlen vormen een recht en evenredig patroon.
Gewicht aan beide zijkanten ondersteunen.
Verdeelshot kan als sluiting gebruikt worden (dit gebeurd ook).
Andere manden beschikbaar.
De manden kunnen NIET:
Zijwaarts borgen/haken.
Recht op de zijkant staan (voet in de weg.)
Vloeistof vasthouden.
Inhoud kleiner dan opening tussen spijlen vasthouden.
Objecten groter dan opening spijlen kunnen alleen aan de voor- (en bij niet stapelen boven-) kant in de mand komen.
Gewicht aan de voor- of achterkant ondersteunen.
Zichzelf afsluiten.
Gekozen mand kan, behoudens verdeelshot, niet gedemonteerd worden.
ONDERZOEK DRAADMANDEN
Onderzoeksvraag
Welke manden worden door HyperGarden gebruikt?
  Wat zijn de (technische) specificaties?
  Wat kunnen de manden wel en niet (volgens de leverancier)?
Onderzoeksmethode
Observatie, Internet onderzoek.

## Slide 9
Eerste
IDEEEN

## Slide 10
Eerste
IDEEEN

## Slide 11
Opzet stuk voor halverwege plaatsen en diagonaal plaatsen.
Opzet stuk voor halve mand.
Eerste
IDEEEN

## Slide 12
Versie met steunpaal in het midden.
“Spanbanden” voor ondersteuning zonder poten.
Eerste
IDEEEN
SF

## Slide 13
BRAINSTORM & MINDMAP
Tijdens de brainstorm hebben we een aantal manieren om te kunnen samenstellen/construeren opgeschreven. We hebben de hoofdtakken (Stapelen, Haken, Hangen, Basis stelling/frame, Fuseren, Lijmen, Magnetisch, Bevestigingsmiddel, Samenbinden, (vast)klikken, Koppelstukken, Klemmen, Zweven, Drijven) verdeeld. De opdracht: per tak 2 ideeën schetsen (14 per persoon). Vervolgens willen we deze ideeën weer samen bespreken en kijken of er koppelingen mogelijk zijn waar nieuwe ideeën uit ontstaan.
Omdat we veel nieuwe ideeën wilde generen hebben een mindmap gemaakt we hopen dat hier nieuwe originele ideeën uitkomen.

## Slide 14
Mindmap schetsen | STELLING

## Slide 15
Mindmap schetsen | Fuseren

## Slide 16
Mindmap schetsen | Stapelen
CM

## Slide 17
Mindmap schetsen | HANGEN

## Slide 18
Mindmap schetsen | HAKEN

## Slide 19
Mindmap schetsen | ZWEVEN

## Slide 20
Mindmap schetsen | DRIJVEN

## Slide 21
Metselen Net als bij stenen met een cohesie tussen de delen.
Cementblok. Eenvoudig Cementblok wat fungeert als koppelstuk.
Mindmap schetsen | LIJMEN

## Slide 22
Opposites Plus en min trekken elkaar aan en zorgt voor fixatie.
Same pole Dezelfde polen duwen elkaar weg. Zo ondervindt de mand “ondersteuning” van de mand er onder.
Mindmap schetsen | Magnetisch

## Slide 23
“popnagel” constructie Een uitvouwend omhulsel. De moer aandraaien maakt dat de vorm zich uitzet en zo een haak vormt.
Fixatie Nadat de manden gestapeld zijn, met een bout en moer systeem fixeren.
Mindmap schetsen | Bevestiging

## Slide 24
Vormaanpassing Een zachtere bovenlaag wringt zich door het gewicht van de mand die er op staat tussen de darden door en biedt zo houvast.
“Lego” laag Een tussenlaag waar de aanwezige vorm van de draden precies inpassen.
Extra configuraties mogelijk.
Mindmap schetsen | Vast-Klikken

## Slide 25
Glij-haak Haak bij elkaar duwen en vastzetten met schroef.
(Bestaat al?)
Schroefwokkel Een harde wokkel draai je door beide manden heen. De “vinger-vleugels” maken dit mogelijk zonder gereedschap.
“Vinger-vleugel”
Mindmap schetsen | Koppelstuk

## Slide 26
Draaischijf Eerst draai je de schijf vast aan de zijkant van een mand. Dan draai je de 2e mand vast aan de schijf.
Dubbele wig Door het gewicht van de bovenste mand klemt de onderkant zich vast in de onderste mand, de bovenkant klemt zich vast in de bovenste mand.
2
1
3
Mindmap schetsen | Klemmen

## Slide 27
Vlechten De vier laagste punten van de poten van de bovenste mand zijn voorzien van touwen. Deze touwen voer je door draden van de onderste mand heen en vlecht je aan elkaar om te fixeren.
Totaal wrap Een complete wrap om de constructie heen. Ook mogelijkheid voor logo bedrijf/school of labels.
HyperGarden
Mindmap schetsen | Binden

## Slide 28
OnderzoeK LOCATIE MOGELIJKHEDEN PLUKZUIL
Onderzoeksconclusie Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat veel locaties een muur of hek hebben waar de plukzuil tegenaan kan worden gezet (met uitzondering van nog lege daken). Ook zijn er veel situaties waar de Plukzuil in een hoek gebruikt zou kunnen worden. Dit is een nuttige extra configuratie mogelijkheid en zou de brede toepasbaarheid van de Plukzuil ten goede komen (succesfactor!). Ook viel op dat vrijwel alle onderzochte locaties een (ver)harde ondergrond hebben. Dit is gunstig voor Hypergarden omdat verharde ondergronden het gewicht van de manden goed kunnen dragen.
Onderzoeksvraag
Hoe zien mogelijke plekken voor de plukzuil er uit?
  Aan welke configuratie(s) is behoefte?
  Is er een constant element te ontdekken?
Onderzoeksmethode
Internet onderzoek, eventueel bezoek/observatie.
Funda huizen kijken in stad Google maps street view Den Haag.
Onderzoeksresultaten
Zie volgende pagina
Bron: Funda.nl / Google Maps

## Slide 33
CM

## Slide 35
Onderzoek Bronnen opdrachtgever
Onderzoeksvraag
Waarom is Jonathan geïnteresseerd in de genoemde bronnen?
  Wat hebben de bronnen gemeen?
  Welke elementen zijn toepasbaar op ons ontwerp?
Onderzoeksmethode
Internet onderzoek / analyse.
Onderzoeksresultaten en conclusie
Zie volgende pagina
Bronnen
https://medium.com/space10/space10-open-sources-the-growroom-aa7ca6621715#.7s9jr74ij
https://github.com/space10-community/the-growroom
https://www.iflscience.com/technology/ikea-creates-free-diy-sustainable-indoor-garden-for-urban-living/
https://refunc.nl/solutions/airco-duct-table/
https://microfactory.opensourceecology.org
https://www.vertisign.nl
https://preciousplastic.com/solutions/machines/community.html

## Slide 36
Vertisign
Het concept van Vertisign lijkt erg op de Plukzuil van Hypergarden. Beide bedrijven willen de ruimte in de stad optimaal benutten voor groei. Vertisign heeft tips en tricks om zelf aan de slag te gaan. Leuk idee, maakt product toegankelijker! Bij vertisign kun je jouw eigen moestuinrek samenstellen maar de configuratiemogelijkheden zijn beperkt. Het grote verschil tussen Vertisign en de plukzuil is de modulariteit van het product. Stein en ik zijn van mening dat dit de grote vormvrijheid een belangrijk Unique Selling Point is van de plukzuil. Hiermee onderscheidt de plukzuil zich. Ook is de uitstraling van de Plukzuil duidelijk anders dan die van Vertisign. Vertisign is clean en steriel terwijl de manden van de plukzuil een repurposed en laagdrempelige uitstraling hebben. Conclusie De uitstraling van ons te ontwerpen product is belangrijk = Unique Selling Point.

## Slide 37
Open source Ecology
De open source Ecology heeft een slim concept bedacht om toch te kunnen verdienen aan open source producten. Op de website kun je een workshop kopen om bijvoorbeeld een 3D printer te kunnen maken. Tijdens de workshop krijg je alle open bestanden zodat je (onder begeleiding) zelf aan de slag kunt gaan. We vinden dit een slim verdienmodel maar het doet wel afbreuk aan het open source concept. Uit de gesprekken met Jonathan blijkt ook dat hij zoekt naar een combinatie tussen opensource en een verdienmodel. We snappen dan ook wel waarom hij deze bron interessant vindt.

## Slide 38
Indoor Garden Space 10
Buiten dat we erg enthousiast worden van dit ontwerp is dit project ook het ultieme voorbeeld van een open source product. Alle bestanden zijn te downloaden via Github en er staat een hele uitgebreide handleiding online. Van deze handleiding kunnen wij veel leren en het is een goed voorbeeld voor onze eigen handleiding.

## Slide 39
Precious Plastic
Wij worden erg enthousiast van deze website. Precious plastic heeft aan iedereen gedacht. Zo zijn er 3 opties: - Basic voor bijvoorbeeld scholen en thuisgebruikers die willen investeren
Pro
voor bedrijven, grote oplages
Community
Opensource, voor de experimentele thuis gebruiker
Hiermee straalt de website uit dat iedereen aan de slag kan met het recyclen van plastic. Door de starterkits wordt het ook nog eens erg toegankelijk. Dit concept zou je ook erg goed toe kunnen passen op de Plukzuil. Er is een verdienmodel maar er is ook ruimte voor de opensource community.
Dit idee van verschillende versies, zodat iedereen de versie die bij hen past kan kiezen, deed me denken aan voetbalschoenen van Adidas. Een lijnt kent meerdere uitvoeringen. Zo is er keuze en kan ieder budget gebruik maken van die.

## Slide 40
ONDERZOEK Bronnen opdrachtgever
Onderzoeksconclusie
Jonathan is geïnteresseerd in de genoemde bronnen omdat ze ieder op hun eigen manier raakvlakken hebben met de Plukzuil. De bronnen hebben niet zoveel met elkaar gemeen behalve dat iedere bron zijn eigen wens representeert. Deze bronnen bevestigen onze opgestelde eisen en wensen. Er zijn veel elementen die toepasbaar zijn voor ons ontwerp. Wanneer je deze bronnen zou combineren heb je het ‘perfecte’ product.
Overzicht sterke punten per bron:
Vertisign
Tips en tricks inspirerend en drempel verlagend, mooie en duidelijke website, configuratie module
Refunc
Repurposed producten, gewenste uitstraling
Indoor garden 10
Opensource project, duidelijke handleiding / overdraging
Precious Plastic
Brede doelgroep, toegankelijk, Starterskit, gradaties (pro, basic, community), inspirerend, verdienmodel

## Slide 41
Nr. | Eisen | Reden/toelichting | Toetsmethode | Bron
A1.0 | Fabriceren is realiseerbaar |  |  | 
A1.1 | Lowtech productiemethode Geschikt voor kleine seriegrootte 16 stuks (32 koppelstukken) | Maakt productie van het ontwerp realiseerbaar voor opdrachtgever. | Geschikte producten vinden | Opdrachtgever Jonathan
A1.2 | Product moet geschikt zijn om zelf te kunnen produceren | Opensource | Testen met gebruiker | Opdrachtgever Jonathan
Ontstaan
Nr. | Wensen | Reden/toelichting | Toetsmethode | Bron
A1.3 | Verkoopprijs tussen de 50 en 90 euro | Verkoopprijs binnen prijsklasse houden. Anders gaan mensen het niet doen. | Offertes opvragen | Opdrachtgever Jonathan
A1.4 | Hergebruiken van bestaande objecten en materialen. | Geen nieuwe (vervuilende)objecten de wereld in brengen. Past bij de filosofie/ streven van Hypergarden. | Onderzoek naar mogelijkheden | Eigen conclusie uit gesprek met Jonathan
Programma van eisen

## Slide 42
Nr. | Eisen | Reden/toelichting | Toetsmethode | Bron
B1.0 | Toegankelijk voor opensource gebruik | Gemeenschappelijke ambitie om te tuinieren in de stad | Testen met gebruiker. Is de handleiding en technische tekening duidelijk? | Opdrachtgever Jonathan.
B2.0 | Het product moet ook geschikt zijn voor directe verkoop aan gebruiker | Verdienmodel op website van Hypergarden | Onderzoek naar mogelijkheden | Opdrachtgever Jonathan.
B3.0 | Het product is per post te verspreiden. |  |  | 
B3.1 | Maximale formaat: 175 x 78 x 58 cm | Toegankelijkheid. PostNL eis | Opmeten | PostNl
B3.2 | Maximale gewicht: 31,5 kg. | Toegankelijkheid. PostNL eis | Wegen | PostNl
Verspreiden
Programma van eisen

## Slide 43
Gebruiken 1/3 - eisen
Nr. | Eisen | Reden/toelichting | Toetsmethode | Bron
C1.0 | Lowtech en toegankelijk. | Laagdrempeligheid zodat de gebruiker in plaats van eventuele obstakels juist de mogelijkheden van de Plukzuil ziet. | Testen met gebruiker | Conclusie uit gesprek met Jonathan
C2.0 | Configuratie mogelijkheden vergroten |  |  | 
C2.1 | Minimaal 2 nieuwe configuratie mogelijkheden realiseren. | Breed toepasbaar maken van Plukzuil. | Testen prototype | Conclusie uit gesprek met Jonathan
C2.2 | Mogelijkheid tot kruislinks stapelen | De verticale groei van de planten wordt beperkt door de positie van de volgende mand en kruislings stapelen zorgt voor meer vorm vrijheid. | Testen met gebruiker | Opdrachtgever Jonathan
C2.3 | Mogelijkheid om een opstelling te bouwen van minimaal 5 manden hoog, gevuld met substraat ± 100kg per stuk. | 5 manden zijn hoog genoeg om ruimte te bedekken maar niet te hoog zodat je er niet meer goed bij kunt. | Testen met manden | Opdrachtgever Jonathan
C3.0 | Oplossing heeft geen negatieve invloed op het bodemleven. | Bijdrage aan biodiversiteit en klimaatadaptatie. | Overleg met deskundige | Conclusie uit gesprek met Jonathan
Programma van eisen

## Slide 44
Gebruiken 2/3 - eisen
Nr. | Eisen | Reden/toelichting | Toetsmethode | Bron
C4.0 | Oplossing belemmert op geen enkele manier het gebruik als dakrandbeveiliging. |  |  | 
C4.1 | Minimaal 1,2 meter hoog | Veiligheidseis | Meten | Rijksoverheid.bouwebesluit.com
C4.2 | Er mag geen opstap mogelijkheid zijn tussen de 0,2 en 0,7 meter. | Veiligheidseis | Meten | Rijksoverheid.bouwebesluit.com
C4.3 | Opening tussen dak en dakrandbeveiliging mag max 50 cm zijn. | Veiligheidseis | Meten | Rijksoverheid.bouwebesluit.com
C4.4 | Tot de 70 cm mag er max 10 cm tussen de spijlen zitten na de 70 cm hoogte mogen de spijlen 20 cm uit elkaar zitten. | Veiligheidseis | Meten | Rijksoverheid.bouwebesluit.com
C5.5 | Contragewicht moet te delen zijn in stukken van maximaal 25 kg. | Veiligheidseis | Meten | Rijksoverheid.bouwebesluit.com
C5.0 | Oplossing belemmert plantgroei niet (zonlicht, ruimte en water | Bijdrage aan biodiversiteit en klimaatadaptatie. | Testen | Opdrachtgever Jonathan
Programma van eisen

## Slide 45
Afdanken
Nr. | Eisen | Reden/toelichting | Toetsmethode | Bron
D1.0 | Carbon footprint van product beperken |  |  | 
D1.1 | De Carbon footprint (waste treatment) van het product is lager dan 9,19. | De Carbon Footprint van ons product moet lager zijn dan het produceren van een nieuwe mand. | Berekenen in Idemat | Idemat
Programma van eisen
Nr. | Wensen | Reden/toelichting | Toetsmethode | Bron
D1.2 | Hergebruiken van bestaande objecten en materialen. | Geen nieuwe (vervuilende)objecten de wereld in brengen. Past bij de filosofie/ streven van Hypergarden. | Onderzoek naar mogelijkheden | Eigen conclusie uit gesprek met Jonathan

## Slide 46
Ontwikkeling van concepten.
Alle ideeën Bij elkaar op het bord
Conclusie:
We kwamen tot “Opleggers”, “Spacers”, “Verbinders”.
Patronen herkennen en clusteren. Zo kunnen we komen tot verschillende ontwerprichtingen. We kwamen tot “Opleggers”, “Spacers”, “Verbinders”
Bepalen richtingen, ideeën combineren en uitwerken

## Slide 47
Ontwikkeling van concepten.
In kaart brengen/combineren/brainstormen. Door te clusteren konden we ook weer gaan combineren. Wat kunnen de verschillende richtingen wel en wat kunnen ze niet? Een verlenging van pag. 67. Sommige ”afgevallen” of eigenlijk buiten-categorische ideeën waren wel te combineren in huidige richtingen.
Conclusie:
De werkwijze heeft ons een goed eind op weg geholpen. We zijn fan van de oplegger optie, gecombineerd met het pegboard idee. Deze kan wellicht ook weer als Spacer gebruikt worden.
Bepalen richtingen, ideeën combineren en uitwerken

## Slide 48
CONCEPTkeuze | concept I
Dit concept is een combinatie van verschillende ideeën; het peggboard, de spacer en de oplay. Door de sterke punten van de ideeën te combineren hebben we een concept samengesteld dat hoog scoort op de door ons al eerde bepaalde onderscheidende factor: configuratie vrijheid. Het concept zorgt voor heel veel nieuwe configuratiemogelijkheden. Hiermee kan Hypergarden zich onderscheiden van o.a. VertiSign. We zien het ook voor ons dat er een configuratie module op de website kan komen waar mensen zelf hun plukzuil kunnen samenstellen zoals we wel vaker zagen tijdens ons onderzoek naar modulaire systemen. Ook zien wij veel mogelijkheden voor het creëren van een community. Het ontwerp nodigt uit om verder uit te breiden.

## Slide 49
CONCEPTkeuze | concept II
Dit concept is ook een combinatie van verschillende ideeën; de spacer/afstandhouder en de extra functionaliteit: water opslaan. Doordat we een extra functionaliteit hebben toegevoegd hebben we een concept samengesteld dat een extra deelprobleem oplost en hierdoor een groter impact heeft op de gewenste situatie. Het concept maakt kruislings stapelen mogelijk maar bied verder niet zoveel nieuwe configuratiemogelijkheden als concept 1. Maar door de extra functionaliteit in combinatie met het kruislings stapelen kan Hypergarden zich onderscheiden van o.a. VertiSign. We zien mogelijkheden om een irrigatiesysteem te koppelen aan de spacer en het product te vervaardigen uit gebruikte/ al bestaande producten.

## Slide 58
Deelfuncties concept II Hyperspacer
Nu er een concept gekozen is door Jonathan, hebben we de deelfuncties van concept II verder in kaart gebracht en in een morfologische kaart gezet voor convergentie mogelijkheid.
Deelfuncties:
Water vasthouden/opslaan.
Vastgrijpen aan bovenkant mand.
Voet van mand fixeren.
Hoogte overbruggen.
Gewicht verdelen.
Gewicht dragen.
Water ontvangen/verspreiden.
OPTIE: Stapelbaar zijn.

## Slide 59
Onderzoek Gedeelde informatie Opdrachtgever
Onderzoeksconclusie Studio blink is bezig geweest met het onderzoeken van irrigatiesystemen. Zij hebben o.a. de vraag gesteld: wat voor water reservoir willen we. Studio Blink heeft uiteindelijk gekozen voor een water reservoir van 25 liter aan de onderkant van het systeem die alle manden voorziet van water. Naar mijns inzien kan deze vervangen worden door ons product. Het reservoir heeft een duidelijke meerwaarde gekregen, het maakt nu ook kruislings stapelen mogelijk. Ik heb alle door Studio Blink verzamelde informatie doorgenomen en ik denk dat als we de resultaten van beide opdrachten bundelen er een compleet product ontstaat. Omdat de tijd beperkt is komen wij waarschijnlijk niet verder dan een spacer wat water vast houdt en sterk genoeg is om kruislings stapelen mogelijk te maken. Wanneer je hier het door studio Blink ontworpen irrigatie systeem aan koppelt heeft de plukzuil een grote stap voorwaarts gemaakt.
Onderzoeksvraag
Wat is er relevant aan de door Jonathan gedeelde informatie?
  Welke informatie/elementen zijn toepasbaar/relevant voor ons ontwerp
Onderzoeksmethode
Analyse
Onderzoeksresultaten
Bron: https://wiki.hypergarden.nl/v02_1/

## Slide 60
ONDERZOEK VORM van de AANRIJPINGEN
De manden kunnen aan elkaar grijpen. Die vorm willen we dan ook graag gebruiken. Uitgangspunt is 1 versie van een verbindingsstuk maken, dus geen “male & female” versies. Ik heb tijdens het ontwerpen rekening geprobeerd te houden met Vacuümvormen als productietechniek (kostenbesparend voor prototype in vergelijking tot spuitgieten).
Onderzoeksvraag
Ontwerp een vorm die zich zowel aan de onderkant als aan de voet vast kan grijpen.
Onderzoeksmethode
Meten en observeren mand, modelbouw, schetsen.
Fig.2
Piek
Dal
a
b
Fig.3
Onderzoeksresultaten en conclusie:
Omdat het bovenkant aangrijppunt en de voet van de mand, verticaal op 1 lijn liggen(fig.1), is het nodig om een verspringing te maken.
De bovenkant grijpt aan op een “dal” en de Voet op een “Piek”. Om die reden is het nodig om het verbindingsvlak onder te verdelen in een linker en rechter helft en de dal- en piekvorm in het midden van die vlakken te hebben. (fig.2) Zo is de vorm op zowel de onderkant als de bovenkant van het reservoir te gebruiken, zonder de uitlijning van de manden te verstoren. Als er het verbindingsstuk direct op een reservoir wordt geplaatst, moet hier aan de “binnenkant” ruimte voor zijn. (fig.3)
Fig.1

## Slide 61
Bovenkant aangrijping
Onderkant aangrijping
Verschillende vormen
Onderzoeksresultaten en conclusie:
Ik heb gezocht naar een vorm die op zowel de boven als de onderkant kon vastgrijpen. De uitlijning bleek een probleem te zijn. De oplossing lag, zoals gezegd, in het verdelen van het verbindingsvlak in 2 helften (zie volgende pagina)

## Slide 62
Onderzoeksresultaten en conclusie:
Dit is de vorm die we voor nu aannemen. Volgende stap is een geschikt waterreservoir vinden en deze “verbindingsstukken” te maken middels vacuümvormen.
Reservoir
Reservoir

## Slide 63
Verificatie van ontwerp door Refunc
Onderzoeksvraag Is het mogelijk om ons concept te vervaardigen uit een bestaand product?
  Hoe hergebruikt Refunc producten?
  Zijn er suggesties voor ons concept?
  Waar moeten we op letten bij hergebruik van materialen?
Onderzoeksmethode
Bezoek locatie/ observatie/gesprek
met stakeholder/specialist (Refunc).
Refunc is bekend met het anders inzetten van bestaande producten. Om die reden een goede partij om een mening van te krijgen
Over de inzetbaarheid van bestaande producten in ons ontwerp.

## Slide 64
Onderzoeksresultaten We hebben een gesprek gehad met Denis Oudendijk op locatie bij Refunc. Denis is een interessante man met veel kennis en ervaring. We hebben samen met hem gebrainstormd over ons concept/idee.
Refunc probeert te luisteren naar producten en materialen. Wat kunnen objecten wel in plaats van wat kunnen ze niet. Met deze gedachte in ons achterhoofd hebben wij samen met Denis onszelf nogmaals de vraag gesteld wat kan er al water opvangen? Zie resultaten volgende pagina.
Denis vindt ons idee om een bestaande jerrycan te gebruiken in combinatie met geproduceerd koppelstukken goed, maar vroeg zich vervolgens ook gelijk af: wat kan er al op een jerrycan passen? Zie resultaten volgende pagina.
Er is ook een nieuwe ideerichting gekomen uit het gesprek. Denis vroeg zich af of er sprake was van een overvloed aan manden. In dat geval zou Denis aanraden om de manden zou open te zagen zodat de plant er tussendoor kan groeien. Vervolgens kun je daaraan oude jerrycans of plastic flessen bevestigingen of een zak ultrasoon lassen van bijvoorbeeld vrachtwagenzeil.

## Slide 65
  Onderzoeksvraag: Wat kan er al op een jerrycan passen. Deze treden zijn een restproduct van trapladders omdat het touw sneller verteerd dan de treden.
  Onderzoeksvraag: Wat kan er al water opvangen?

## Slide 66
Onderzoeksconclusie Het bezoek bij Refunc was interessant en nuttig. We hebben ons idee kunnen verifiëren en er is ook een nieuw idee ontstaan. Denis kwam met een aantal goede suggesties en de traptreden kunnen we mogelijk goed hergebruiken voor het koppelstuk. Denis had het ook over de aarde vervangen voor een ander materiaal. Omdat aarde een grote massa is en daardoor erg zwaar wordt. Deze aanbeveling zullen we ook in het dak document zetten. Een alternatief zoeken voor aarde wordt een aanbeveling en Refunc heeft er al ideeën over.

## Slide 67
KEUZE MOMENT Ontwerp richtingen
Optie 1 Alleen oude materialen/producten hergebruiken.
Naar aanleiding van het gesprek met Refunc is het idee ontstaan om geen nieuwe materialen toe te voegen en het overschot (ervanuit gaande dat de manden over zijn) te gebruiken. De manden doorzagen en de zijkanten gebruiken als spacer zodat de gebruiker hier vervolgens zijn of haar eigen oude jerrycan aan kan hangen.
Optie 2
Koppelstuk produceren voor gebruik bestaande vloeistof container.
Het produceren van een compleet water reservoir is ingewikkeld, duur en niet lowtech. Daarom hebben we een koppelstuk bedacht dat op een bestaande jerrycan past. Dit koppelstuk is een stuk compacter en het streven is om het product geschikt te maken voor vacuümvormen wat in de huidige fase goedkoper is dan spuitgieten.
Keuze: We gaan verder met optie 2.
Redenen van keuze:
Optie 2 lijkt het meest op het door jonathan gekozen concept.
Optie 1 heeft veel weg van het HyperGrid systeem. Het wordt dan alsnog een peggboard, maar dan verticaal gebruikt als spacer (niet Jonathan’s voorkeur).
De uitstraling van optie 2 is mooier. Bij optie 2 wordt er gebruik gemaakt van 1 soort jerrycan wat er voor zorgt dat de plukzuil rustig en schoon oogt.
Optie 2 is meer product ontwerp. Bij optie 1 knippen we alleen het bestaande product kapot.
Conclusie:
We vinden optie 1 een prikkelend idee. Het is een goede oplossing zeker als je er van uitgaat dat de manden echt een rest product zijn. We betwijfelen alleen of dat echt zo is. Is er een overschot van de manden of moeten ze bij groot gebruik van de plukzuil gewoon worden geproduceerd?
We hebben uiteindelijk dan ook gekozen voor optie 2.

## Slide 68
Iteratie I

## Slide 69
Iteratie I

## Slide 70
Iteratie I

## Slide 71
Iteratie I ontwerp specificaties:
Aangrijpingen: De voet grijpt aan op de kant B, de bovenkant van de mand op kant A.
Afzonderlijke verplaatsing van koppelstuk of mand in richting X niet meer mogelijk.
a
b
b
a
Vacuümvormen: De vorm is mogelijk om te vacuümvormen. (prijsoverweging in huidige fase)
Rekening houden met lossingshoek (+-5 graden.)
X
Y
Z
Iteratie I

## Slide 72
Passing/verschuiven: Vleugels zorgen er voor dat het koppelstuk niet van de jerrycan af kan schuiven in richting X
1 versie: De versie past zowel op de boven als de onderkant van de jerrycan en lijnt de manden recht boven elkaar uit (a). Dit is nodig om aan de andere kant van de manden te kunnen stapelen (b).
X
Y
a
b
Iteratie I
Iteratie I ontwerp specificaties:

## Slide 73
Nog door te ontwikkelen:
X
Y
Z
Fixatie richtingen:
Koppelstuk/jerrycan:
Richting X : in orde.
Richting Z : niet gefixeerd, niet nodig.
Richting Y : Niet gefixeerd, wel nodig.
Mand/koppelstuk
Richting X : in orde.
Richting Z : niet gefixeerd, niet nodig.
Richting Y : Niet gefixeerd, wel nodig.
Iteratie I
Hoogte overbrugging:
Afhankelijk van de gekozen jerrycan moet het hoogteverschil tussen de twee koppelstukken en de hoogte van een gestapelde mand overbrugt worden.
Rekening houden met hooogte verschil en materiaaldikte.
Plaatsing:
Vanwege de spiegelsymmetrie is het wellicht een goed idee om een duidelijk visueel verschil tussen voor- en achterkant te ontwikkelen. Zo kunnen we verkeerd plaatsen minimaliseren. (poke yoke)

## Slide 74
ONDERZOEK bestaande producten Vloeistof vasthouden
Onderzoeksconclusie Tijdens het specificeren van de huidige en gewenste situatie hebben we omschreven dat ons streven is het product te vervaardigen uit re-purposed materialen/ producten. Daarom hebben we onderzoek gedaan naar bestaande producten die vloeistof vasthouden. Er bestaan heel veel resevoirs maar een groot aantal van deze producten zijn niet geschikt om te kunnen hergebruiken en integreren in de plukzuil vanwege het formaat, materiaal, vorm of de oorspronkelijke inhoud. Ik heb deze producten dan ook niet meegenomen in de onderzoeksresultaten. Uit het onderzoek blijkt wel dat de meeste geschikte producten van kunststof zijn. Dit komt omdat door water metalen snel oxideren. Dit kan eventueel opgelost worden door coatings maar dit zijn weer extra bewerkingen die een negatieve invloed hebben op de kostprijs en de opensource produceerbaarheid. We zijn tot de conclusie gekomen dat het combineren van een bestaande jerrycan met een koppelstuk om de manden vast te houden haalbaar is. We gaan dan ook de jerrycan’s uit het onderzoek met elkaar vergelijken en de meest geschikte selecteren en verder uitwerken.
Onderzoeksvraag
Welke al bestaande producten houden vloeistof vast?
  Kunnen we bestaande producten hergebruiken en integreren?
  Wat is het formaat van deze producten?
Onderzoeksmethode
Internet onderzoek.
Onderzoeksresultaten
Zie volgende pagina.

## Slide 75
27,5 cm
24,7 cm
10,6 cm
13 cm
28,2 cm
39 cm
Maximale hoogte 44,5 cm
Gewenste lengte 40 cm
Maximaal 52 cm
23 cm
36 cm
19,6 cm
58,1 cm
38 cm
47 cm
43 cm
23 cm

## Slide 76
42 cm
12,7 cm
https://www.jerrycanshop.nl
https://www.allesveilig.nl/alecto-schuimblusser-2-liter
https://www.bol.com/nl/nl/p/talen-tools-gieter-metaal-10l-verzinkt
https://www.kruizinga.nl/vaten/kunststof-jerrycan-un-gekeurd/53-ac/nieuw/53-tb-ac10-un
https://www.tuindirect.com/hydrocan-waterreservoir-1l.html
https://www.dewitschijndel.nl/comet-universeel-jerrycan-din-96-12-liter/?gclid=Cj0KCQiA3rKQBhCNARIsACUEW_YdGAv89UvfYMkbW3pcldVSkK4J-IQuscua3P0BR8sOv8rQNzRZqgEaAnSaEALw_wcB
53 cm
37 cm
34 cm
29,5 cm
15 cm
10 cm
25 cm
42,5 cm
26 cm
12,5 cm
48,5 cm
15 cm
34 cm

## Slide 77
90 cm
60 cm
https://www.thuistuinieren.nl/muurtank-antraciet168.html?source=googlebase&gclid=Cj0KCQiA3rKQBhCNARIsACUEW_Z6ZOUeSLMeanXYPchgk6c-dekIjMbhR2wXEdyKXg1HCPDV1AexKtwaAp6NEALw_wcB
https://www.jerrycanshop.nl/35-liter-jerrycan-met-kraan-voor-levensmiddelen.html
https://rotterdamplastics.nl/nl/12-liter-watertank-10-cm-deksel?ff=7&fp=272&gclid=CjwKCAiAgbiQBhAHEiwAuQ6BksKvg17EyXitLWAdyuJgmUz2d2LKIpDrQUuIaUXBC02qD9yRw4XYpBoCNDAQAvD_BwE#93=10&223=6&224=9
https://www.obelink.nl/goebel-sm-44050-b-watertank.html?gclid=CjwKCAiAgbiQBhAHEiwAuQ6BkulFdteBYxNVMXNBICi-mSqR1rf79pMR71uANJ9gYDztCQTcA104LRoCD10QAvD_BwE
40 cm
47,5 cm
39 cm
25 cm
20 cm
42 cm
15 cm
17 cm
70 cm
31 cm
26 cm
43 cm
50 cm

## Slide 78
Selectie jerrycans
Keuze criteria:
Sterkte De manden wegen +/- 100 kg per stuk. De manden moeten 5 hoog gestapeld kunnen worden, dit betekend dat de onderste spacer in het meet ongunstige geval 300 kg (3 x 100 kg ) moet kunnen houden
Erosie De reservoirs moeten bestand zijn tegen water en niet oxideren. Omdat de oplossing geen negatieve invloed mag hebben op het bodemleven en het reservoir sterk moet blijven.
Hoogte Het reservoir moet de hoogte van de mand kunnen overbruggen. De jerrycan mag niet hoger zijn dan 44,5 cm. Wanneer de jerrycan kleiner is moet het tussenstuk deze ruimte opvullen met als gevolg dat deze minder compact wordt en er meer materiaal nodig is. De hoogte van de jerrycan is dan ook erg belangrijk.
Lengte De lengte van de jerrycan is belangrijk omdat de voet van de mand erop moet staan. Wanneer deze te kort is wordt de stelling mogelijk instabiel. De maximale maat: 52 cm. Ideale lengte 40 cm.
Vorm (spiegel symmetrisch) Om de kosten te beperken en te zorgen dat het product toegankelijk blijft is het van belang dat de jerrycan aan 2 kanten gelijk is zodat er maar 1 koppelstuk geproduceerd hoeft te worden die voor beide zijdes gebruikt kan worden.
Prijs Hypergarden onderscheid zich van concurrenten doordat het lowtech en toegankelijk is, de prijs moet dan ook onder de prijs van concurrent VertiSign blijven.
Uitstraling Hypergarden onderscheid zich niet alleen door de prijs van de concurrenten ook de uitstraling is belangrijk.
Universeel (2de hans verkrijgbaar) De draadmanden van Hypergarden zijn ook gebruikt beschikbaar. Je kunt de manden gemakkelijk vinden op Marktplaats. Hierdoor wordt er gebruik gemaakt van een overschot van materialen. Een jerrycan die universeel is en goed verkrijgbaar is op marktplaats heeft dan ook de voorkeur.
Extra opening Een extra opening is een extra plus puntje omdat het verplaatsen/afvoeren van het water makkelijker is. Het irrigatiesysteem is dan gemakkelijker te implementeren.

## Slide 79
Selectie jerrycans
Conclusie:
Er komen 5 jerrycans naar boven door het harris profiel. De ‘beste’ jerrycan scoort 75%. Dit betekend dat we de ‘perfecte’ jerrycan niet gevonden hebben. We zullen manieren moeten vinden om de knelpunten op te lossen en deze jerrycans ‘perfect’ te maken. Daarom hebben we de jerrycans (a,b en c) besteld om te kunnen testen. Het probleem van het Harris profiel is dat jerrycans die echt niet voldoen aan een eis alsnog goed uit de test kunnen komen. Zo is jerrycan D erg duur en jerrycan E van staal en daardoor gevoelig voor erosie. Zie volgende pagina’s voor extra onderzoek voor onderbouwing keuze/selectie.
E
A
B
C
D
Cijfers: 1= nee voldoet niet 5 = te realiseren/maken 10 = ja voldoet

## Slide 80
Bepalen maximale kostprijs
Conclusie:
De kostprijs van het VertiSign kweekrek is behoorlijk hoog. Uit ons onderzoek bleek dat Hypergarden zich kan onderscheiden door een goedkoper en daardoor toegankelijker product op de markt te brengen dan de concurrentie. Wanneer je uit gaat van de meest ongunstige situatie: 5 nieuwe manden (i.p.v. de prijs van gebruikte manden) blijft er 181,50 euro over. Wanneer je dit verdeelt over 2 spacers kom je uit op €90,- per spacer. Dit willen we aanhouden als maximale kostprijs. Maar we streven naar minder. Eigenlijk willen we dat een spacer goedkoper dan of even duur is als een mand (50,-).
Jerrycan D valt af. De inkoopprijs van de jerrycan (75 euro) is veelte hoog. Het is bijna 2 keer zo hoog dan onze streef kostprijs en zit zo dicht bij de maximale kostprijs dat het waarschijnlijk niet mogelijk is om de door ons geproduceerde koppelstukken te kunnen produceren.
Vertisign
150 cm hoog
130 cm lengte
60 cm breed
Compleet kweekrek €419,-
Hypergarden
144 cm hoog
282 cm lengte
50 cm breed
5 manden excl. spacers €237,50

## Slide 81
Verifiëren maximale kostprijs
“Als het aan mij zou liggen zou ik zeggen dat het ergens tussen de 50 en de 90 euro zou moeten zitten.” Jonathan is het eens met de door ons bepaalde kostprijs.

## Slide 82
Onderzoek mogelijkheden
Stalen jerrycan
Onderzoeksvraag
Is het gebruik van (oude) stalen leger jerrycan’s verantwoord voor mens en natuur.
Conserveren van staal schadelijk?
Mogelijke opties om conserveren tegen te gaan.
Onderzoeksmethode
Online bronnen onderzoek.
Onderzoeksresultaten en conclusie
Zie volgende pagina
https://www.rivm.nl/landelijk-meetnet-grondwaterkwaliteit/resultaten/lood
https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/veilig-eten-en-e-nummers/kun-je-via-kraanwater-te-veel-lood-binnenkrijgen-.aspx
https://www.preppers-shelter.nl/forum/threads/jerrycans.3127/
https://www.huishoudplaza.nl/diesel-jerrycan-schoonmaken/
https://coating.nl/tank-coatings/

## Slide 83
Onderzoeksresultaten en conclusie:
Metalen drinkwaterleidingen mogen al sinds 1960 niet meer worden aangelegd. In oude huizen kunnen ze nog wel liggen. Metaal kan lood afgeven aan water, vooral als het erin stilstaat. Lood is een toxisch element dat in hoge concentraties giftig is. Op landelijke schaal is de bodem vroeger diffuus belast met lood als gevolg van atmosferische depositie. Lood werd grootschalig gebruikt als antiklopmiddel in benzine. Dit lood kwam na verbranding in de bodem terecht. De grootste emissies van lood naar de bodem worden gevonden in stedelijk gebied, met name in de randstad.
Deze informatie is op zichzelf al verontrustend genoeg. De grootste emissies van lood in de bodem worden al gevonden met name in de randstad en dan maken de jerrycans dit probleem alleen maar groter, deze risico’s willen we niet lopen. Het product mag geen negatieve impact hebben op het bodem leven en het product moet aan deze eis voldoen.
Maar dit is niet het enige probleem met deze jerrycan. De jerrycans zijn erg universeel en goed gebruikt (tweedehands) verkrijgbaar. Dit hebben wij in het harris profiel als positief bestempeld maar ik voorzie ook een groot probleem. We weten niet wat er al die jaren in de cans heeft gezeten, hoogstwaarschijnlijk zijn dit brandstoffen als diesel en benzine. We kunnen uiteraard een uitgebreid stappenplan beschrijven hoe de jerrycan goed gereinigd en behandeld kan worden. Maar wanneer de gebruiker dit niet goed doet brengt Hypergarden met deze jerrycans meer schade toe dan dat het het milieu goed doet.
Conclusie:
Jerrycan E valt af. Niet verantwoord. In conflict met onze milieu eis. Jerrycan mag op geen enkele manier een negatieve impact hebben op het bodemleven.
Rvs alternatief voor de stalen jerrycan. Zou een mogelijk alternatief zijn maar valt af door de prijs (te duur).

## Slide 84
VERIFICATIE WERKING
ITTERATIE 1.1 JERRYCAN A
  Vragen
  Past het ontwerp op zowel de boven als onderkant?
  Staat de constructie stevig?
  Verbeter punten?
  De strip is te lang en de voet van de mand past er daarom niet overheen. -> strip ingekort

## Slide 85
VERIFICATIE WERKING
ITERATIE 1.1 JERRYCAN A
De spacer is te hoog. Wanneer je de spacer op de mand plaatst valt deze om dit is erg ongebruiksvriendelijk omdat je nu geen hand overhebt om de volgende mand erop te plaatsen. We kunnen dit oplossen door het stripje dat de buis moet klemmen langer te maken en de spacer minder ver uit het midden te plaatsen (balans)
Nieuwe iteratie!

## Slide 86
VERIFICATIE WERKING
ITERATIE 1.1 JERRYCAN A
Stripjes verplaatst/ opnieuw uitgemeten. Op deze manier komt de mand meer in het midden van de spacer te zitten en zoals je op foto 2 ziet blijft de jerrycan ook gelijk een stuk beter zelfstandig staan. 2 problemen opgelost.
De voet van de mand zit heel erg dicht op de rand van de spacer.

## Slide 87
VERIFICATIE WERKING
JERRYCAN A CONCLUSIE
Lalallala
Onderzoeksconclusie De spacer past op 2 manieren zowel op de jerrycan als op de mand. Dit werkt goed. De constructie staat stevig. Of het stevig genoeg is zal moeten blijken tijdens het verifiëren van de constructie. Ik verwacht dat het hout eerder bezwijkt dan de jerrycan.

## Slide 88
VERIFICATIE WERKING
ITTERATIE 1.1 JERRYCAN B
De mand kan schuiven in de y-richting over de spacer en de jerrycan kan in de y-richting schuiven in de spacer.
  Vragen
  Past het ontwerp op zowel de boven als onderkant?
  Staat de constructie stevig?
  Verbeter punten?
A + B markering toevoegen zodat het product beter uit te leggen is in de handleiding.
A
B

## Slide 89
CM
VERIFICATIE WERKING
ITTERATIE 1.1 JERRYCAN B
De jerrycan loopt een klein beetje bol en door de rechte vorm van de spacer (zie figuur 1) maakt de jerrycan maar op 1 punt contact met de spacer. In de video zie je dan ook dat wanneer Stein kracht zet op de mand de spacer over de jerrycan heen rolt en schuin gaat staan.
Figuur 1
https://youtu.be/DhUHC08qqNo

## Slide 90
VERIFICATIE WERKING
ITTERATIE 1.1 JERRYCAN B
Conclusie
Tijdens de verificatie bleek dat jerrycan B een beetje bol loopt hierdoor maakt de jerrycan maar op 1 punt contact met de spacer. Dit gaan we oplossen door de spacer de vorm van de jerrycan te geven (figuur 2). Hierdoor worden de krachten meer verdeeld.
Figuur 2
Figuur 1
De spacer kan schuiven in de y-richting. Door de vorm van de voet van de mand te gebruiken en te verwerken in het ontwerp past de spacer nog maar op 1 manier op de mand. Wanneer we ook aan de kopse kant een wand toevoegen kan de jerrycan ook niet meer schuiven in de spacer waardoor alle kanten fixed zijn.

## Slide 91
KEUZE JERRYCAN
Uit het harris profiel kwamen er 3 jerrycans naar boven. Deze jerrycans hebben we besteld en aan de hand van de resultaten en conclusies van de verificatie ‘werking’ gaan we een keuze maken voor de meest geschikte jerrycan om mee door te gaan.
Jerrycan A
Jerrycan B
Jerrycan E
Conclusie
We hebben gekozen om verder te gaan met jerrycan B. Jerrycan B kwam het beste uit onze verificatie ‘werking’. Voordelen jerrycan B:
Compact
Extra gaten, irrigatie mogelijkheden
Geen extra hoogte overbrugging nodig.

## Slide 92
VERIFICATIE Mogelijkheden plaatsing jerrycan
We hebben gekeken naar de beste manier om de jerrycan te gebruiken zodat de gaten zowel aan de onderkant als de bovenkant gebruikt kunnen worden voor het irrigatiesysteem. Conclusie: We gaan voor optie 1 omdat deze optie meer voordelen heeft.
Optie 1:
Optie 2:
Optie 1 Voordelen: Je kunt nu bij de dop/slangen vanaf de buitenkant, water bijvullen of meststoffen toevoegen via de grote dop. Nadelen: Minder mooi door de grote ronde dop en het handvat aan de voorkant.
Optie 2 Voordelen: Uitstraling mooi egaal aan de voorkant. Nadelen: De doppen zitten aan de achterkant (deze kant staat vaak tegen een muur) en de grote dop heeft aan de onderkant weinig toegevoegde waarde.

## Slide 93
Iteratie 2

## Slide 94
Iteratie 2
Iteratie 2
Tijdens de verificatie ‘werking’ met iteratie 1 kwamen een aantal problemen aan het licht. Deze hebben we meegenomen in deze nieuwe iteratie. We hebben er voor gekozen niet meteen de complete spacer te printen omdat dit erg lang duurt en we met een klein stukje al veel kunnen testen. Zie volgende pagina’s voor verificatie werking met iteratie 2.

## Slide 95
VERIFICATIE werking Iteratie 2
Wanneer we kracht zetten neemt het koppelstuk de vorm van de jerrycan aan wanneer we loslaten wijkt het model een beetje. De pasvorm van het koppelstuk is iets te krap. Klemming in x-richting te nauw.
Het middelpunt oogt breekpaar. Let op: rekening houden met de voet van de mand.
Weinig grip op de bovenkant van de mand. Uitsparing is te ruim.
Koppelstuk kantelt nog steeds. Onze oplossing om de grip te vergroten heeft weinig zin gehad. Effect te weinig en nadelen te groot (langere printtijd).
Het koppelstuk heeft een beetje speling en past hierdoor gemakkelijk op de voet van de mand, is prima zo.

## Slide 96
Iteratie 3

## Slide 97
Ontwikkelingen:
Iteratie 3
Iteratie 3
Zoals te zien is, hebben we de vorm flink aangepast. Dit omdat er met 3d-printen andere vormen mogelijk zijn. Uiteraard hebben we ook eerdere problemen van iteratie 1, en diens houten model aangepast en de bevindingen van de kleine testprint van iteratie 2 meegenomen.
Iteratie 1
Ontwikkelt met het idee te gaan vacuumvormen. Helaas komt die met de vakantiedagen niet meer uit. Mede vanwege het opensource idee hebben we daarom gekozen om te gaan 3d-printen. Een bredere toegankelijkheid voor de opensource community.

## Slide 98
X
Y
Z
Fixatie richtingen:
Koppelstuk/jerrycan:
Richting X : in orde.
Richting Z : niet gefixeerd, niet nodig.
Richting Y : Niet gefixeerd, testen of dit nodig is.
Mand/koppelstuk
Richting X : in orde.
Richting Z : niet gefixeerd, niet nodig.
Richting Y : in orde, nieuwe vorm zorgt
voor een “stop” voor de voet
van de mand.
Iteratie 3
Hoogte overbrugging:
We hebben een Jerrycan gekozen. De Hoogte overbrugging is bij deze jerrycan minimaal. Vanwege het 3d printen is het eenvoudig om deze hoogte te overbruggen. Een materiaaldikte van 4mm volstaat.
a
a
b
b
Ontwikkelingen:

## Slide 99
Pasvorm
Koppelstuk/jerrycan:
Door de vorm van de jerrycan ontstond er een draaipunt op het middel van de jerrycan. Deze zorgde er voor dat het koppelstuk ging kantelen. We hebben het koppelstuk de vorm van de jerrycan mee gegeven.
Iteratie 3
c
c
Pasvorm 2
Koppelstukvorm
Na “pasversie” getest te hebben, bleek het koppelstuk iets te nauw te zijn waardoor de “benen” iets uit gingen wijken. We hebben de pasvorm iets ruimer gemaakt (2mm)
Ontwikkelingen:

## Slide 100
Iteratie 3
d
Sterkte
Koppelstukvorm
Na de “pasversie” geprint te hebben vonden we het midden van het koppelstuk wat fragiel aandoen. We hebben een verdikking toegevoegd voor sterkte
d
Hoogte grip
Koppelstukvorm
Na “pasversie” getest te hebben, bleek de hoogte van de grip onnodig hoog te zijn. We hebben deze ingekort om materiaal te besparen.
e
e
Ontwikkelingen:

## Slide 101
Iteratie 3

## Slide 102
Iteratie 3
GEPRINT VOOR VERIFICATIE

## Slide 103
VERIFICATIE werking Iteratie 3
Plaatsing jerrycan: Tijdens onze vorige verificatie zijn we tot de conclusie gekomen dat de jerrycan aan de buitenkant plaatsen (figuur 1) de meest gunstige manier van plaatsen is. Op die manier zitten de irrigatiegaten aan de buitenkant (gunstig voor slangen) en is doorstapeling mogelijk (figuur 2). Maar tijdens het verifiëren van de werking kwamen we een probleem tegen (figuur 3). Wanneer je de jerrycan naar buiten trekt kantelt het koppelstuk en valt de plukzuil in elkaar.
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Op deze manier is de plukzuil veel stabieler. De koppelstukken kantelen niet. De irrigatiegaten zitten echter wel op een minder gunstige plek en doorstapelen is niet meer mogelijk.
Ruimte tussen grips. Mogelijkheid balans.

## Slide 104
VERIFICATIE WERKING Iteratie 3
Verificatie van sterkte en stabiliteit Optie 1 - compleet De opstelling is stabiel en kan mijn gewicht dragen zonder problemen.
We hebben iteratie 3 in 2 delen geprint zodat we van 2 opties de werking kunnen testen.
Verificatie van sterkte en stabiliteit Optie 2 - half De opstelling is niet stabiel en wankelt. Zoals je op de afbeelding ziet gaat de jerrycan schuin staan omdat het koppelstuk begint te kantelen door het gewicht. Dit komt mede omdat de jerrycan te ver uit het midden van de voet- en bovenkant-mand-lijn staat en het koppelstuk te klein is.

## Slide 105
VERIFICATIE werking Iteratie 3
Optie 1 - compleet: + Stabieler dan optie 2 + Sterker dan optie 2 + Geen extra onderdelen nodig (bouten en moeren) - 3D print tijd langer dan optie 2
- Meer materiaal dan optie 2
- Aanpassing nodig voor aangrijping jerrycan om verschuiving tussen koppelstuk en jerrycan in y richting tegen te gaan.
Optie 2 - half: + Minder materiaal dan optie 1 + Compact + 3D printtijd korter dan optie 1 - Minder stabiel dan optie 1 - Mand kan schuiven (rode pijl)
- Mand kan kantelen (blauwe pijl)
Oplossing voor het kantelen en schuiven. Nadeel: extra onderdelen nodig en je kunt er lastig bij.
Conclusie:
Gebaseerd op ons gevoel en de eerste indruk ging onze voorkeur in eerste instantie uit naar optie 2. Met name omdat optie 2 compact is en met oog op materiaal besparing erg interessant. We hebben dan ook geprobeerd de grootste knelpunten op te lossen met boutjes en moertjes maar we hebben de conclusie moeten trekken dat optie 2 te instabiel is en stabiliteit/sterkte weegt het zwaarste (harrisprofiel) daarom hebben we ervoor gekozen om verder te gaan met optie 1.
Y

## Slide 106
Iteratie 4

## Slide 107
Iteratie 4
Iteratie 4
Wederom een flinke vormverandering. We hebben gefocused op zowel functionaliteit als materiaal besparing.
Ook hebben we halve koppelstukken overwogen. Maar na het testen vonden we de grote koppelstukken stabieler. Die stabiliteit is naar onze mening erg belangrijk.
Iteratie 3
Na iteratie 2 aan verschillende tests te hebben onderworpen, zijn we door gaan ontwikkelen naar itteratie 3.
Ontwikkelingen:

## Slide 108
X
Y
Z
Fixatie richtingen:
Koppelstuk/jerrycan:
Richting X : in orde.
Richting Z : niet gefixeerd, niet nodig.
Richting Y : in orde.
Mand/koppelstuk
Richting X : in orde.
Richting Z : niet gefixeerd, niet nodig.
Richting Y : in orde, nieuwe vorm zorgt
voor een “stop” voor de voet
van de mand.
Iteratie 4
Plaatsing grips
De koppelstukken gingen bij extra gewicht kantelen. Dit mede omdat de jerrycan te ver uit het midden van de voet- en bovenkant-mand-lijn stonden. We hebben de plaatsing van de grips aangepast zodat de jerrycan het gewicht van de manden meer in diens middenlijn heeft.
a
a
b
b
Iteratie 2 hebben we in twee delen geprint vanwege de grootte van de 3d-printer op school. Deze kleinere versie klemde toevallig precies in de vorm van de jerrycan. We hebben dit mee genomen door de “benen” van het koppelstuk minder groot te maken in Y-richting.
b
Ontwikkelingen:

## Slide 109
Iteratie 4
Vorm Y-grips
De Y-grips hebben een hoek van 46 graden gekregen. Hierdoor heeft de 3d printer geen supports nodig om de y grips te maken.
c
d
Verwijdering van versteviging
Nu de plaatsing van de grips meer naar het midden zijn (zie vorige pagina) is er al extra materiaal in het midden van het koppelstuk en kon de versteviging weer verwijderd worden.
c
d
Ontwikkelingen:

## Slide 110
Onderzoek passing iteratie 4
Na de tests met de vorige iteraties te hebben gedaan, heb ik iteratie 4 onderworpen aan een pas-test
Onderzoeksvraag
Lossen de nieuwe ontwerpslagen de eerder vastgestelde pas-problemen op en welke ontwikkeling zijn er nog meer nodig?
- Eerste test met prototype 3.
Onderzoeksmethode
Testen met prototype.
Onderzoeksresultaten en conclusie:
Zie volgende pagina.

## Slide 111
Aangrijping
De aangrijping die voortkwam uit het in 2 delen printen van iteratie 3.
Onderzoeksresultaten en conclusie:
De nieuwe vorm past goed in de vorm van de jerrycan.
We moeten de 2 blokkades verhelpen, anders wordt het aansluiten van het irrigatiesysteem erg lastig. Iteratie 5 moet het weer mogelijk gaan maken om met zichzelf te kunnen stapelen. Daardoor zijn er extra configuratie mogelijkheden mogelijk.
We vonden iteratie 3 en 4 redelijk grote blokken. Iteratie 4 is al kleiner vanwege de uitsparingen in figuur a, maar we willen graag nog meer materiaal besparen.
Blokkade
Het koppelstuk blokkeert de kleine gele dop waar een irrigatie systeem op aangesloten kan worden.
Blokkade 2
Het koppelstuk blokkeert het gat aan de bovenzijde van de jerrycan waar een irrigatie systeem op aangesloten kan worden.
Passing koppelstukken
Iteratie 1 paste in de digitale wereld op elkaar. Dit lukt bij iteratie 4 niet meer.
a
a
b
b

## Slide 112
Iteratie 5

## Slide 113
Iteratie 5
Iteratie 5
We hebben met iteratie 5 de beschreven problemen weer aangepakt. Ook bestaat het uit minder materiaal.
Iteratie 4
Iteratie 4 greep zich al beter aan de jerry can aan. Wel waren er nog enkele problemen.
Ontwikkelingen:

## Slide 114
Passing onderlinge koppelstukken.
Voor extra configuratievrijheid wilden we het weer mogelijk maken de koppelstukken op elkaar te laten passen. Door de breedtes aan te passen is dit weer mogelijk, zonder interference.
Iteratie 5
Ook ruimte gemaakt voor de zogehete Y-grips (de vorm die de verschuiving van de mand in Y-richting tegenhoudt).
a
a
b
b
b
Ontwikkelingen:

## Slide 115
Grip op Jerry can.
Lengte 2mm verlengt voor betere passing. Bij iteratie 4 iets te voorzichtig geweest.
Iteratie 5
Visuele herkenning van de zijden.
Koppelstuk per zijde voorzien van een I of een II om in de handleiding naar te kunnen refereren. Dit leidt tot een verkleining van de kans op foutief plaatsen.
c
d
c
d
Ontwikkelingen:

## Slide 116
Ruimte voor openingen in Jerrycan.
Gat gemaakt voor opening in Jerrycan.
Ingekort voor het vrij maken van opening in Jerrycan.
Iteratie 5
Optimalisatie voor spuitgieten.
Enkele drafts en fillets aangebracht voor eventueel spuitgieten. 2 drafts zijn nu niet wenselijk vanwege het 3d printen. Deze heb ik daarom achterwege gelaten.
2 andere drafts zijn niet wenselijk omdat ze een aangrijping vormen op de jerrycan en we deze nog niet getest hebben. Ook extra fillets toegevoegd voor flow.
e
g
e
f
f
g
h
h
Ontwikkelingen:

## Slide 117
Topology studie
Om inzicht te krijgen op eventuele materiaal besparing heb ik een topologische study in SW uit gewerkt. De conclusie is dat het zeer mogelijk is om materiaal te besparen om de zijranden.
Iteratie 5
Materiaal besparing
Als uitslag hebben we materiaal bespaart op de jerrycan aangrijping. We hebben gekozen voor een bijengraad als vorm: sterk en het past qua uitstraling bij het idee van natuur.
Ontwikkelingen:

## Slide 118
VERIFICATIE werking Iteratie 5
Conclusie:
Iteratie 5 werkt goed, de configuratie staat stabiel en het koppelstuk past goed op zowel de mand als de jerrycan. We hebben geen nieuwe aanpassingen op het ontwerp. We gaan deze iteratie dan ook onderwerpen aan de constructie verificatie zodat we kunnen zien of het product ook sterk genoeg is om het gewicht te dragen.
Grip op Jerry can.
De passing is beter en iteratie 5 past goed op de jerrycan
Ruimte voor openingen in Jerrycan.
De gaten in het koppelstuk zitten op de juiste plek. De openingen van de jerrycan zijn vrij.

## Slide 119
VERIFICATIE constructie Iteratie 5
Conclusie:
Iteratie 5 is sterk genoeg. De spacer houdt met gemak 120kg. De spacers zijn dan ook geschikt om het gewicht van de mand te dragen (100kg).
Zowel iteratie 4 als iteratie 5 is sterk genoeg. Iteratie 5 heeft uitsparingen omdat we materiaal bespaard hebben. De conclusie is dan ook dat het gelukt is om materiaal te besparen zonder sterkte te verliezen.
Iteratie 5 komt goed uit de verificatie werking als ook verificatie constructie en voldoet op dit moment aan de belangrijkste eisen uit ons PVE.
35kg
20kg
Totaal:
55kg
Totaal:
120kg
Tijdens de constructie verificatie van iteratie 3 was de opstelling niet stabiel en ging de jerrycan schuin staan omdat door het gewicht het koppelstuk begon te kantelen. Met iteratie 5 gebeurt dit niet. De constructie is stabiel en bezwijkt niet onder het gewicht.

## Slide 120
Welke configuratiemogelijkheden zien we nog meer voor ons?
Ik heb Solidworks gebruikt om de configuratiemogelijkheden te onderzoeken. Dit omdat het digitaal sneller mogelijk is om onderdelen te reproduceren.
CONCLUSIES:
We zijn uit gekomen op 3 basis configuraties. Dat wil zeggen, 3 basisversies van gebruik van de spacer. Uiteraard is het mogelijk om deze basisversies met elkaar te combineren voor meer configuraties.
Belangrijk punt is de mogelijkheid om de spacer een halve slag te draaien (grote dop aan de achterkant). Zo is de hyperspacer ook te gebruiken op manden waarvan de verticale spijlen aan de buitenkant zitten in plaats van de binnenkant.
1
2
3
3
Configuratiemogelijkheden

## Slide 121
Waar ons eerste idee ook “trapsgewijs” kon stapelen, kan het doorontwikkelde onderdeel dit niet meer.
In solidworks duidelijk dat de jerrycan door de draadmand heen gaat.
Conclusie:
Om trapsgewijs weer mogelijk te maken zullen de grips verder uit het midden geplaatst moeten worden. We hebben deze grips echter juist meer naar het midden gebracht voor extra stabiliteit. We laten de optie voor trapsgewijs stapelen dan ook vallen, omdat we de stabiliteit het belangrijkste aspect vinden.
Configuratie

## Slide 122
In de handleiding een technische tekening. Mocht iemand verder willen met het ontwerp, of deze aanpassen, dan kan dat makkelijker door onze maatvoering te gebruiken.
Conclusie:
Met het oog op open source is het belangrijk om onze bevindingen te delen. Daarin is niet alle informatie even belangrijk. Deze technische tekening heeft dan ook vooral als doel om onze maatvoering aan te geven.
Technische tekening

## Slide 123
We hebben een afweging gemaakt over de te kiezen productie methode.
We kwamen al erg snel uit bij 3d-printen.
Thermovormen. In eerste instantie dachten we aan thermovormen. De eerste iteratie was dan ook met thermovormen in gedachte ontworpen. Vooral vanwege de eenvoudig vorm die we voor ons zagen en de productiesnelheid (in vergelijking tot 3d-printen). De materiaaldikte was wel een potentieel probleem: het is wat lastiger om het hoogte verschil tussen de manden en de jerrycan te overbruggen.
3d-printen.
We zijn uiteindelijk overgestapt op 3d-printen. In eerste instantie vanwege noodzaak: de vakantie zorgde er voor dat we niet konden thermovormen op school, maar de 3d-printer van Stein was wel beschikbaar. Ook de Ultimaker op PdH. Daarnaast past het ook bij de opdracht: Opensource betekend in dit geval dat het STL beschikbaar is voor iedereen om eventueel aan te passen en zelf thuis te printen. Meer mensen hebben (toegang tot) een 3d-printer dan tot een thermovormer of een CNC Frees.
Na vanuit de opdrachtgever mee te hebben gekregen dat het in deze fase dan ook om een zeer kleine oplage gaat, past 3d-printen nog altijd.
Nadeel is wel de lange printtijd: 1 koppelstuk in ruim 23 uur…
Productiemethode

## Slide 124
Aanbevelingen bij opschalen
Spuitgieten. Vooruit kijkend zien we bij schaalvergroting spuitgieten als interessante optie. Om die reden hebben we in het ontwerp al met een aantal ontwerpregels voor spuitgieten rekening gehouden, zoals drafts en fillets. Ook is de materiaal dikte redelijk uniform. Zou er uitgebreid worden naar spuitgieten, dan moet het ontwerp nog een aantal drafts toegevoegd worden die nu niet wenselijk zijn vanwege 3d-printen. Ook de bijengraad gaten moeten een draft krijgen.
We hebben expres gekozen voor 1 koppelstuk die op beide kanten te gebruiken is. Dit is voor spuitgieten gunstig aangezien er geen 2 verschillende spuitgietmallen hoeven te worden geproduceerd, de duurste investering bij spuitgieten.
Daarnaast is er een optimalisatie mogelijk wat betreft de materiaaldikte. Op de plek van de grips wordt het materiaal dikker dan elders, dit kan voor problemen zorgen, al verwachten we dat het huidige ontwerp op dit gebied al te produceren is.
This part can be successfully filled with an injection pressure of 7.8 MPa (1137.64 psi).
The injection pressure required to fill is less than 66% of the maximum injection pressure limit specified for this analysis, which means you are well under your specified limit.
You may be able to reduce the part thickness and decrease cooling time, but be sure to run an additional analysis after changing the thickness to ensure your part will still fill within the specified injection pressure limit.
Since the Maximum Temperature at End of Fill has remained within 10 deg C of the starting melt temperature, there is little to no risk of plastics material degradation.
The minimum flow front temperature is less than the starting melt temperature by more than 10 deg C. Such cooling effects could cause filling and packing problems, increase injection pressure requirements, cause poor weld line integrity and appearance and have a negative effect on the overall properties of the molded part.
The flow front melt temperature is within the acceptable range of +/- 10 deg C from your starting melt temperature. This helps promote good mold filling and packing, minimizes injection pressure requirements, helps achieve good weld line integrity and appearance and gives you the best chance to manufacture a part with optimum properties.
The predicted cooling time is determined when 90% of the part temperature is less than the material ejection temperature.
Average injection molding cooling times tend to range from a few seconds to 60 seconds. The analysis results indicate that some areas of your part may take longer than 60 seconds to cool.
Decreasing the overall wall thickness or coring out very thick sections of your part will help to reduce the cooling time, promote more uniform cooling and lower the overall cycle time.
Ease of fill is in orde.
Weld lines. Niet optimaal, maar acceptabel.
Optimailseren kan: Aanpassen aanspuitpunt mogelijk, anders de bijengraad aanpassen.
Sink holes, Er is sprake kans op 1 sinkhole. Het is mogelijk om de grip op die plek uit minder materiaal te laten bestaan zodat het sinkhole minder kans heeft te ontstaan. Zit wel aan de binnenkant van het product, dus hoeft geen probleem te zijn.
productiemethode

## Slide 125
Aanbevelingen bij opschalen
Hout frasen. De opdrachtgever heeft nog hout frasen voorgesteld. Een interessante optie. Het is zeker mogelijk om het koppelstuk te vervaardigen uit hout middels een CNC frees. Naar onze mening zou er dan sprake moeten zijn van minimaal 3 delen die later in elkaar gezet moeten worden. Het voordeel hiervan is dat er minder materiaal verspaand moet worden en er dus een stuk minder hout verloren gaat. Nadeel is de sterkte van het product, al is de plek en belastingsrichting van de verzwakking niet de richting die ook daadwerkelijk het zwaarst belast wordt. Het assembleren en overige nabewerking zal wel meer kosten met zich meebrengen dan bij spuitgieten het geval is.
a
a
productiemethode

## Slide 126
Materiaal onderzoek 1/3
We hebben gekozen voor 3D printen en het product geoptimaliseerd voor eventuele opschaling (spuitgieten). We zijn dan ook opzoek gegaan naar een geschikt materiaal.
Eisen waar materiaal aan moet voldoen:
- Geschikt voor zowel 3D printen als spuitgieten - Bestendig tegen weersomstandigheden (uv-stralingen en regen i.v.m.. levensduur) - Het materiaal moet sterk zijn (gewicht van manden kunnen dragen, constructiesterkte) - Het materiaal moet goed verkrijgbaar zijn (opensource)
Materialen | Yield Strenght | Weersomstandigheden | Productiemethode | Verkrijgbaarheid
PLA | 37 MPa | PLA isn’t UV resistant and will be negatively affected by sunlight over a long period of time. | 3d printen & spuitgieten | Goed verkrijgbaar
PMMA | 61 MPa | De weersbestendigheid van PMMA is erg goed, waardoor het uitstekend geschikt is voor buitentoepassingen met een lange levensduur. | (3d printen) & spuitgieten | Beperkt verkrijgbaar
ABS | 45 MPa | Longer periods of exposure towards UV and sunlight can speed up the process of weathering on ABS. ABS on long exposure can lose its color and become pale. | 3d printen & spuitgieten | Goed verkrijgbaar
ASA | 56 MPa | Uitstekende weerstand tegen Uv-straling, veroudering en vergeling | 3d printen & spuitgieten | Goed verkrijgbaar
PETG | 40 MPa | PETG biedt uitmuntende waterbestendigheid; het bevat uv-bestendige eigenschappen die ervoor zorgen dat het product zijn sterkte behoudt en niet vergeelt. | 3d printen & spuitgieten | Goed verkrijgbaar
PS | 60 MPa | Polystyreen vergeeld onder invloed van UV licht. | Spuitgieten | Niet verkrijgbaar
PA | 100 MPa | Bij binnengebruik veroudert Nylon niet, bij buitengebruik moet men U.V.-stabilisatoren toevoegen. Nylon neemt vocht op waardoor de taaiheid en rek worden verhoogd. | 3d printen & spuitgieten | Goed verkrijgbaar
PP | 37 MPa | Wordt bross door blootstelling aan UV licht | 3d printen & spuitgieten | Beperkt verkrijgbaar
https://www.ensingerplastics.com/nl-nl/halffabrikaten/high-performance-plastics/ptfe
https://www.perlaplast-kunststofshop.nl/soorten-plaatmateriaal-kunststof/kunststof-platen-voor-buiten
https://www.gl-plastics.nl/nl/spuitgieten/asa-spuitgieten
https://www.promolding.nl/pmma/
https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/properties-table/?filas=petg,asa
https://3dprinterly.com/is-pla-uv-resistant-including-abs-petg-more/
https://www.xyzprinting.com/nl-NL/material/petg
https://www.substech.com/dokuwiki/doku.php?id=thermoplastic_polycarbonate_pc
https://omnexus.specialchem.com/polymer-properties/properties/strength-at-break-tensile

## Slide 127
Materiaal onderzoek 2/3
Conclusie:
We hebben gekozen voor ASA. Asa komt beter uit de test. Het is sterker dan PETG (56 Mpa tegen 40 Mpa) en ASA scoort beter op Uv resistance, Heat resistance & Durability.
https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/properties-table/?filas=petg,asa
https://filament2print.com/gb/blog/52_petg-abs-asa.html
Er zijn twee geschikte materialen (PETG en ASA) uit de test gekomen (zie vorige pagina). Daarom hebben we de materiaal eigenschappen naast elkaar gezet.

## Slide 128
Materiaal onderzoek 3/3
Omdat Jonathan heeft aangegeven dat hij ook benieuwd is naar de mogelijkheden met hout. Hebben we dit ook meegenomen in het materiaal onderzoek. Alle voor en nadelen zijn omschreven als een vergelijking met elkaar.
Kunststof vs. hout
Kunststof | Voordelen | Nadelen
 | Aanschafprijs goedkoper | Niet te repareren, vervangen als snel de enige optie
 | Onderhoudsarm | Niet duurzame / koele uitstraling
 | Hoge milieu impact | Korte levensduur (25 tot 50 jaar)
 | Vochtbestendig | 
Hout | Voordelen | Nadelen
 | Natuurlijk materiaal | Duurder in aanschaf
 | Duurzame / warme uitstraling | Onderhoudsgevoeliger
 | Te repareren of herstellen | Rotten door intrekkend vocht
 | Lange levensduur (hardhout 40 tot 75 jaar) | Gevoeliger voor weersomstandigheden
 | Lage milieu impact | 
https://www.hout100procent.nl/kozijnen/hout-of-kunststof/
https://www.ploegkozijnen.nl/tips/het-verschil-tussen-houten-en-kunststof-kozijnen/
https://www.pontmeyer.nl/advies/hout/klus-hout-voor-buiten
Conclusie:
Kozijnen hebben bijna dezelfde eigenschappen als ons koppelstuk. Zowel kozijnen als ons koppelstuk hebben te maken met de invloed van het Nederlandse weer. Er bestaan zowel kunststof als houten kozijnen. Beide producten hebben zo hun eigen voor en nadelen maar uiteindelijk zijn beide producten geschikt. Omdat wij geen CNC frees tot onze beschikking hebben en er meer mensen zijn met een 3D printer thuis dan een freesmachine (opensource gebruik) hebben wij gekozen voor kunststof maar hout is zeker ook een optie. We bevelen jonathan dan ook aan om deze keuze nog eens extra tegen het licht te houden.

## Slide 129
Berekening kostprijs bij oplage van 16 spacers (32 koppelstukken, 16 jerrycans) eigen productie.
Jeyycans/water reservoir. De jerrycans kosten bij dekampperspecialist.nl € 15,95 incl. btw per stuk. Bij deze afname is gratis verzenden mogelijk. 16 x € 15,95 = € 255,20
Bron: https://dekampeerspecialist.nl/product/comet-universeel-jerrycan-din-96-12-liter-met-aftapkraan/
Zelf printen: Het koppelstuk bestaat uit 237gr print materiaal, incl supports.
Bij 12-3dprint.nl kost een filament spoel van 1kg € 39,50 incl. BTW. Bij afname van 4 spoelen (16 x 237g = 3,8 kg) is er sprake van € 3,95 verzendkosten. Totaal: € 161,95
Bron: https://www.123-3d.nl/REAL-filament-neutraal-1-75-mm-ASA-1-kg-i3369-t0.html
Geen 3d-printer? De aanschaf van een Creality Ender 3 pro (goedkope, maar degelijke optie) is € 189,50 incl. btw. Verzendkosten zijn € 3,95, wederom bij 12-3dprint.nl. De verzendkosten kunnen gecombineerd worden met het aanschaffen van het filament.
Bron: https://www.123-3d.nl/Creality3D-Creality-3D-Ender-3-Pro-3D-printer-1001020113-201804090201-i3159-t15117.html?mkwid=s4hZORzI5_dc%7Cpcrid%7C580364071801%7Cpkw%7C%7Cpmt%7C%7Cslid%7C%7Cprid%7CPF_DKI00019_0715235124772_1001020113&pgrid=114493736051&ptaid=pla-980130582384&gclid=Cj0KCQiAmpyRBhC-ARIsABs2EArTYPiIVHzcX_Gn-KkNr7i4ZHFW2hZmxaUOUon_EA3GN63X2PTktXIaAvnNEALw_wcB
Zonder aanschaf printer: Exclusief energiekosten en aanschaf van een 3d-printer komt het voor 16 spacers neer op:
€ 417,15 totaal
€ 26,07 per spacer
Met aanschaf printer:
Bij aanschaf van 3d-printer komt hier € 189,50 boven op: € 606,65 totaal
€ 37,92 per spacer
Kostprijs 1/4

## Slide 130
Bestellen bij HUBS.com Bij bestellen bij hubs.com kosten de koppelstukken in ASA per 32 stuks € 2429,68 excl. Verzendkosten.
In PETG (andere mogelijke materiaal optie) kosten 32 stuks
€ 1441,93 excl. Verzendkosten.
Bron: https://www.hubs.com/
Berekening kostprijs bij oplage van 16 spacers (32 koppelstukken, 16 jerrycans) eigen productie.
Kostprijs 2/4

## Slide 131
Bestellen bij RP2, Etten-leur. Tijdens mijn stage bestelden we protoypen bij RP2. Ik heb hen aangeschreven en heb deze email terug gekregen.
MJF printen:
€ 215 per stuk na 10% korting € 193,50
Plus impregneren: €223,50 per koppelstuk.
PU Hars gieten:
€ 185,94
Alle prijzen excl. BTW
Per spacer zijn er 2 nodig:
MJF plus impreg. : € 540,87 incl. Btw
PU hars: € 449,97 incl. Btw Onbekende kosten voor UV nalakken.
Berekening kostprijs bij oplage van 16 spacers (32 koppelstukken, 16 jerrycans) eigen productie.
Kostprijs 3/4

## Slide 132
Berekening kostprijs bij oplage van 16 spacers (32 koppelstukken, 16 jerrycans) eigen productie.
Kostprijs 4/4
Vervaardiging: | Jerrycans | Materiaalkosten | Productiekosten | Extra kosten | Prijs per spacer | Totaalprijs
Zelf 3d printen zonder printer aanschaf. (ASA) | € 255,20 | € 158,- | - | € 3,95 | € 26,07 | € 417,15
Zelf 3d printen met printer aanschaf. (ASA) | € 255,20 | € 158,- | - | € 193,45 | € 37,92 | € 606,65
Zelf 3d printen zonder printer aanschaf. (PETG) | € 255,20 | € 110,- | - | € 3,95 | € 21,20 | € 339,15
Zelf 3d printen met printer aanschaf. (PETG) | € 255,20 | € 110,- | - | € 193,45 | € 33,04 | € 528,65
Bestellen HUBS.com in ASA | € 255,20 | - | € 2429,68 | onbekend | € 167,81 | € 2684,88
Bestellen HUBS.com in PETG | € 255,20 | - | € 1441,93 | onbekend | € 106,07 | € 1697,13
Bestellen RP2 MJF printen | € 255,20 | - | € 8653,92 | onbekend | € 556,82 | € 8909,12
Bestellen RP2 PU hars gieten | € 255,20 | - | € 7199,52 | onbekend | € 465,92 | € 7454,72
Conclusie:
Het verschil tussen zelf printen of bij een prototypebedrijf bestellen is erg groot. Ook met oog op het Open source karakter past het er goed bij om de koppelstukken zelf te printen.
PETG is goedkoper, maar iets minder sterk en iets minder UV resistent. Wel is PETG FDA-goedgekeurd, dat wil zeggen dat PETG voedselveilig is en dus wellicht ook een beter keuze voor het bodemleven.
Zelf 3-dprinten van ASA de beste keuze voor constructie. Zelf 3d-printen van PETG goedkoper en mogelijk beter voor bodemleven.

## Slide 133
VERIFICATIE met gebruiker
We hebben het ontwerp geverifieerd op gebruikseisen. Is het voor de gebruiker duidelijk hoe het product werkt? Is de handleiding duidelijk? -> observeren en knelpunten in kaart brengen.
We hebben ervoor gekozen om voor de gebruikerstest niet gebruik te maken van de specifieke doelgroep van Hypergarden (huidige plukzuil gebruikers). Door gebrek aan tijd was het onmogelijk om een grootschalig onderzoek op te zetten bij The Gray Space. We hebben daarom gekozen om op school met studenten te testen. Omdat de groep dan veel groter is. We hebben tijdens de minor kennis gemaakt met de wet van de kleine getallen (kleine steekproeven leveren vaker een opvallend resultaat op) en zijn ons daar nu goed van bewust. Omdat ons product uiteindelijk ook door een leek moet kunnen worden gebruikt hebben wij de keuze gemaakt meer mensen zonder voorkennis te observeren i.p.v. een kleine groep met ervaring van de plukzuil.
We hebben 21 mensen geobserveerd en vervolgens om feedback gevraagd. Wat vind je van de handleiding? Wat kan er duidelijker/beter en hoe zou jij dit aanpakken/oplossen? Waren vragen die ik gesteld heb en daar zijn goede ideeën uit gekomen die we gaan verwerken in een nieuwe versie van de handleiding (zie volgende pagina’s voor resultaten en conclusies)

## Slide 134
VERIFICATIE met gebruiker
Stap 1 & 2
Stap 1 & 2 zijn duidelijk want er zijn geen problemen. Alle 21 testpersonen begrepen de uitleg en voerde de handeling correct uit.

## Slide 135
VERIFICATIE met gebruiker
Stap 3
Er staat in de handleiding niet op welke plaats op de rand van de mand de spacer geplaatst moet worden. 19 van de 21 personen doet dit intuïtief goed maar tijdens het observeren heb ik gemerkt dat een groot aantal mensen wel eerst twijfelt. Verder kijken de test personen naar de vorm van de spacer i.p.v. de I en II markering. Markering valt niet genoeg op, de gebruiker begrijpt niet wat we bedoelen met de kleine afbeelding.
Conclusie: Plaatsing in het midden van de mand toevoegen en markering duidelijker omschrijven.

## Slide 136
VERIFICATIE met gebruiker
Stap 4
De gebruikers begrijpen stap 4 goed. Ze plaatsen allemaal de jerrycan allemaal op de juiste manier in de spacer. De jerrycan heeft echter een uitsparing waar het koppelstuk precies inschuift maar dit heeft de grote meerderheid van de gebruikers niet door (17 van de 21). Wij dachten dat mensen dit intuïtief zouden doen maar dit blijkt niet zo te zijn. We zullen de vormpassing in de jerrycan extra moeten benadrukken.
Conclusie: Vormpassing in jerrycan voor koppelstuk benadrukken.

## Slide 137
VERIFICATIE met gebruiker
Stap 5
Stap 5 heeft vergelijkbare problemen als stap 4. Het koppelstuk wordt door de meerderheid niet goed in de vormpassing van de jerrycan geplaatst. Ook hier is de I en II markering niet duidelijk. Bijna alle gebruikers plaatsen het koppelstuk intuïtief goed maar een enkele gebruiker heeft het wel fout gedaan (zie foto 2).
Conclusie: Vormpassing in jerrycan voor koppelstuk benadrukken en markering duidelijker maken.

## Slide 138
VERIFICATIE met gebruiker
Stap 6
Stap 6 heeft 1 gebruiker goed gedaan van de 15 gevraagde gebruikers. De mand werd meestal op de middelste grip geplaatst van de spacer. Hierdoor stond de jerrycan scheef. Zelfs dat hadden de gebruikers niet door. Dit is een probleem die wij niet hadden voorzien. Deze mogelijkheid hadden wij zelf nooit overwogen. Het is dan ook van belang dat we duidelijk aangeven in de handleiding op welke grip de mand geplaatst moet worden
Conclusie: Aangeven op welke grip de mand moet aangrijpen.
Na 15 personen hebben we er een tekening bij gemaakt die aangeeft op welke grip de mand geplaatst moet worden en daarna ging het wel goed. De overige 6 test personen hebben het goed gedaan.

## Slide 139
VERIFICATIE met gebruiker
Gestelde vraag: Wat vind je van de handleiding? Wat kan er duidelijker/beter en hoe zou jij dit aanpakken/oplossen?
Hieronder een overzicht van de meest relevante antwoorden die we gaan meenemen in de nieuwe versie van de handleiding.
“Handleiding is slecht leesbaar. Tekeningen en tekst erg klein”
“Ik had de I en II markering niet door. Duidelijker aangeven in de handleiding door een extra controle stap toe te voegen: zit markering I aan de buitenkant? “
“Ik vind een aantal afbeeldingen erg ingewikkeld voor een relatief simpele stap. Bijvoorbeeld stap 6 ziet er door alle nummers erg ingewikkeld uit. Ik zou dit oplossen door alleen relevante onderdelen te benoemen in de afbeelding.”

## Slide 140
We zien nog een extra voortkomen uit de verificatie met gebruikers.
Het is mogelijk om twee manden op 1 spacer. De voet van mand A past dan op de bedoelde grip , en de voet van mand B past in de grip die eigenlijk bedoeld is voor de bovenkant mand.
Conclusie
De tweede mand op de spacer zal geen aangrijping hebben in y richting. De vraag is of dit in de praktijk een probleem vormt, aangezien de mand aan de andere kant een aangrijping in y richting zal hebben. We maken ons wel zorgen dat bij verkeerd gebruik er een minder stabiele contractie ontstaat…
a
b
a
b
Dit maakt deze configuratie mogelijk: twee manden op 1 spacer.
EXTRA CONFIGURATIEMOGELIJKHEID

## Slide 141
CM
Open source Handleiding V02
Tijdens het observeren van de gebruikers zijn we tot een aantal nieuwe inzichten gekomen en we hebben de handleiding dan ook aangepast.
De handleiding was slecht leesbaar. Daarom hebben we de tekeningen en teksten vergroot zodat alles beter leesbaar is.
Stap 3: We hebben een extra afbeelding toegevoegd om duidelijk te maken waar de spacer moet komen op de mand.
Stap 4: Extra controle stap toegevoegd zodat markering duidelijker overkomt.
Stap 6: We hebben een extra stap toegevoegd zodat het voor de gebruiker duidelijk is dat de spacer in de vormpassing van de jerrycan moet zitten.
Stap 7: We hebben de illustratie minder ingewikkeld gemaakt door alleen de relevante onderdelen in de tekening te nummeren.
Stap 8: Extra controle stap toegevoegd zodat markering beter overkomt. In de vorige handleiding stond het te klein en werd er overheen gelezen
Stap 9: We hebben een extra stap toegevoegd zodat het voor de gebruiker duidelijk is dat de spacer in de vormpassing van de jerrycan moet zitten.
Stap 10: We hebben de illustratie minder ingewikkeld gemaakt.

## Slide 142
CM
Open source Handleiding V02
Tijdens het observeren van de gebruikers zijn we tot een aantal nieuwe inzichten gekomen en we hebben de handleiding dan ook aangepast.
Stap 11: We hebben een nieuwe stap toegevoegd om duidelijk te maken op welke grip de mand moet komen dit was een veel gemaakte fout die we niet voorzien hadden.
Stap 13: Eind resultaat groter gemaakt.
Conclusie:
De verificatie met de gebruiker was erg nuttig en we hadden niet voorzien dat er nog zoveel dingen niet duidelijk zouden zijn voor de gebruiker. We hebben de feedback verwerkt en de handleiding is echt een stuk beter geworden dan de eerste versie.

## Slide 143
LCA BEREKENING
Draadmand versus Hyperspacer
Draadmand: 9,8kg carbon steel mixed market:
9,19 kg CO2 emissie
€ 1,91 eco-compensatiekosten.
Vergelijking: Omdat de HyperSpacer 1 mand kan vervangen bij kruislings stapelen hebben we de Carbon footprint van de HyperSpacer tegenover de Carbon Footprint van een draadmand gezet.Dit hebben we met IDEMAT LCA uitgerekend. Programma geeft een inzicht of het een verantwoord product is, maar exacte getallen zijn het naar onze mening niet.
ASA was niet verkiesbaar, dus hebben we gekozen voor een vergelijkbaar kunststof ABS.
Werkwijze
Draadmand
Spacer ABS/ASA
Spacer PET
VS
Hyperspacer ABS (als ASA): 2x koppelstukvan 237 gram ABS + 50 gr HDPE jerrycan:
1,98 kg CO2 emissie
€ 0,60 eco-compensatiekosten.
Hyperspacer PET: 2x koppelstukvan 237 gram PET + 50 gr HDPE jerrycan:
1,62 kg CO2 emissie
€ 0,51 eco-compensatiekosten.
CONCLUSIE: Het vervangen van een draadmand door een hyperspacer is ook op LCA gebied een verbetering. Hierbij is PET een iets betere optie dan ABS.
Naar onze mening is het gebruik van de hyperspacer, ook op het gebied van milieu impact te verdedigen.

## Slide 144
Nr. | Eisen en wensen | Voldoet
A1.1 | Lowtech productiemethode Geschikt voor kleine seriegrootte 16 stuks (32 koppelstukken) (07-03-2022). | Ja
A1.2 | Product moet geschikt zijn om zelf te kunnen produceren | Ja
A1.3 | Wens: Verkoopprijs tussen de 50 en 90 euro (28-02-2022) | Ja
B1.0 | Toegankelijk voor opensource gebruik | Ja
B2.0 | Het product moet ook geschikt zijn voor directe verkoop aan gebruiker | Mogelijk na aanschaf 3D printer en jerrycans
B3.0 | Het product is per post te verspreiden. | Voldoet omdat 3.1 en 3.2 voldoen
B3.1 | Maximale formaat: 175 x 78 x 58 cm | Ja
B3.2 | Maximale gewicht: 31,5 kg. | Ja
C1.0 | Lowtech en toegankelijk. | Ja
C2.1 | Minimaal 2 nieuwe configuratie mogelijkheden realiseren. | Ja
C2.2 | Mogelijkheid tot kruislings stapelen | Ja
C2.3 | Mogelijkheid om een opstelling te bouwen van minimaal 5 manden hoog, gevuld met substraat ± 100kg per stuk. | Spacer kan 120 kg houden. Maar 5 manden hoog = niet getest.
C3.0 | Oplossing heeft geen negatieve invloed op het bodemleven. | Niet getest. Mocht ASA een negatieve impact hebben op het bodemleven adviseren wij PETG
C4.0 | Oplossing belemmert op geen enkele manier het gebruik als dakrandbeveiliging. | Oplossing veroorzaakt geen nieuwe (extra) problemen
C5.0 | Oplossing belemmert plantgroei niet (zonlicht, ruimte en water) | Ja, bevordert zelfs plantgroei (water)
D1.1 | De Carbon footprint (waste treatment) van het product is lager dan 9,19 | Ja
D1.2 | Wens: Hergebruiken van bestaande objecten en materialen. | We maken gebruik van een bestaande jerrycan maar deze jerrycan’s zijn niet een restproduct. Bij groot gebruik van hypergarden zullen deze jerrycans alsnog moeten worden geproduceerd.
Programma van eisen
Conclusie:
Het ontwerp voldoet aan bijna alle eisen en wensen. Er zijn een paar eisen (oranje gemarkeerd) waarvan we niet met zekerheid kunnen zeggen dat ons ontwerp voldoet aan deze eisen omdat we het niet hebben kunnen testen. Maar de verwachting is dat het product ook aan deze eisen voldoet behalve de wens D1.2 die is wat het is.